Беспроводная система LG-Ericsson
Системный телефон

Краткое руководство пользователя

- Внешний вид системного телефона LWS-WK

| Трубка | Индикатор звонка |
| --- | --- |
| Клавиша навигации / OK | ЖК-дисплей |
| Спикерфон | Кнопки выбора линий и абонентов |
| Клавиша вызова меню | Функциональные клавиши |
| Кнопка «Не беспокоить» | Клавиша сообщений |
| Кнопка гарнитуры | Кнопки набора номера (цифры/символы) |
| Кнопка увеличения громкости | Кнопка перевода вызова |
| Кнопка уменьшения громкости | Кнопка постановки вызова на удержание |
|  | Кнопка отключения микрофона |
|  | Кнопка включения спикерфона |
|  | Микрофон |

Краткое описание функций

Кнопка «Не беспокоить» – Блокирует звонки входящих вызовов, поступающих на телефон. Функция применяется к внешним входящим вызовам, вызовам по внутренней связи и к вызовам, переведенным на данный телефон. Во включенном режиме «Не беспокоить» загорается красный индикатор кнопки. Для включения и выключения режима «Не беспокоить» нажимайте данную кнопку.

Кнопка гарнитуры – Подключение гарнитуры для осуществления и приема вызовов с помощью гарнитуры (опционально)

Кнопки увеличения и уменьшения громкости – Регулирование уровня громкости трубки, спикерфона или гарнитуры во время разговора (в том числе – при нажатой клавише Разговора). Когда телефонный аппарат звонит, данными кнопками регулируется уровень громкости звонка. В исходном состоянии эти кнопки позволяют регулировать уровень констрастности ЖК-дисплея.

Кнопка перевода вызова – Во время разговора позволяет перевести текущий внешний или внутренний вызов на другого абонента.

Кнопка постановки вызова на удержание – Осуществляет постановку текущего вызова на удержание; удерживаемый абонент слышит музыку при удержании.

Кнопка отключения микрофона – Во время разговора можно отключить микрофон трубки, спикерфона или гарнитуры, продолжая слушать абонента. В режиме отключения микрофона загорается красный индикатор данной кнопки.

Кнопка включения спикерфона – Позволяет осуществлять и принимать вызовы с помощью спикерфона/микрофона.

Клавиша вызова меню – Используется для установки и настройки конфигурации, а также для регистрации системного телефона LWS-WK на базовой станции LWS-BS.

Клавиша сообщений – Используется для доступа к голосовым сообщениям.

Функциональные клавиши (3) – Используются для настройки различных функций, отображаемых на ЖК-дисплее.

Кнопки выбора линий и абонентов – Позволяют получать доступ к внешним линиям или абонентам при осуществлении, приеме или переводе как внешних вызовов, так и вызовов по внутренней связи. Индикаторы кнопок служат для визуального отображения состояния линии или абонента.

Индикатор звонка – Горит во время посылки вызова (звонка).

ЖК-дисплей – Служит для отображения информации о состоянии телефона и данных его настроек.

Микрофон – Используется для разговора в режиме спикерфона.

Клавиша навигации – Предназначается для установки и изменения настроек с помощью Меню или функциональных клавиш.

- Содержимое поставки системного телефона LWS-WK

Пожалуйста, проверьте комплектность поставки:

| LWS-WK (Беспроводной системный телефон) | Сетевой адаптер Сетевой кабель адаптера | Краткое руководство пользователя |
| --- | --- | --- |

- Конфигурация

На рисунке приведен пример конфигурации с использованием системы LWS и телефонных аппаратов.

| Базовая станция (LWS-BS) | Системный телефон (LWS-WK) | Беспроводной терминал (GDC-400H/450H) |
| --- | --- | --- |

Пример конфигурации

- Схема соединений системного телефона LWS-WK

Чтобы подключить системный телефон LWS-WK для использования в системе LWS, выполните следующие действия:

1. К разъемe на тыльной стороне аппарата LWS-WK подключите кабель сетевого адаптера (SA-B122).

2. Пристегните кабель сетевого адаптера защелкой держателя, как показано на рисунке.

3. Подключите телефонную трубку к разъему на тыльной стороне аппарата LWS-WK.

4. Подключите гарнитуру к разъему гарнитуры на тыльной стороне аппарата LWS-WK (опционально).

Схема соединений системного телефона LWS-WK

- Регистрация системного телефона LWS-WK на базовой станции LWS-BS

Базовая станция LWS-BS управляет функциональными возможностями и регистрацией системного телефона LWS-WK. Перед началом использования системного телефона LWS-WK необходимо произвести его регистрацию на базовой станции LWS-BS. За один раз в системе LWS-BS можно зарегистрировать только один системный телефон LWS-WK.

Чтобы активировать режим регистрации, на базовой станции LWS-BS выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Вызов меню.

2. Нажмите кнопку с цифрой [1] (выбор подменю Конфигурация) или
Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню [1.CONFIGURATION] (выбор подменю Конфигурация), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

3. Нажмите кнопку с цифрой [4] (выбор подменю Регистрация абонента) или
Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню [4.STATION REGISTRATION] (выбор подменю Регистрация абонента), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

4. Нажмите кнопку с цифрой [1] (выбор подменю Зарегистрировать абонента) или
Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню [1.REGISTER STATIONG] (выбор подменю Зарегистрировать абонента), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

5. Выберите тип регистрируемого аппарата, используя секторы навигации Вправо/Влево (GDC-4XX или LWS-WK).

6. Нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

7. Переходите к выполнению действий инструкции, приведенной ниже – «Регистрация системного телефона LWS-WK на базовой станции LWS-BS».

8. После завершения регистрации на дисплее базовой станции LWS-BS будет отображено следующее сообщение:

STATION: 10X (АБОНЕНТ: 10Х)

SUBSCRIBED: SUCCESS (СОСТОЯНИЕ РЕГИСТРАЦИИ: УСПЕШНО)

Регистрация системного телефона LWS-WK на базовой станции LWS-BS:

1. Нажмите кнопку Вызов меню. На дисплее беспроводного терминала отобразится меню.

2. С помощью секторов навигации Вверх/Вниз выберите пункт меню [Phone Register] (Регистрация телефона), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

3. С помощью секторов навигации Вверх/Вниз выберите пункт меню [Subscription], затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

4. На дисплее отобразится сообщение: [Searching…1].

5. После обнаружения базовой станции на дисплее будет отображен идентификатор RFPI (Radio Fixed Part Identifier) (Идентификатор базовой станции), например, RFPI:01234567890123. Узнать идентификатор базовой станции, на которой Вы хотите зарегистрироваться, можно у Вашего системного администратора и, возможно, у оператора.

6. Нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК. Через несколько секунд на системном телефоне LWS-WK Вы услышите подтверждающий тон.

7. Если регистрация не удается, повторите шаги с 1 по 7 на базовой станции LWS-BS, а затем шаги с 1 по 7 на системном телефоне LWS-WK.

- Использование системного телефона LWS-WK

Переадресация вызовов

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Включение спикерфона).

2. Наберите цифры 5 5 4.

3. Выберите тип переадресации (1:«Безусловная», 2:«По занятости», 3:«По неответу», 4:«По занятости или неответу»).

4. Выберите номер абонента или наберите код доступа к ячейке голосовой почты.

Перехват вызова

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Включение спикерфона).

2. Для перехвата вызова нажмите кнопку выбора того абонента, которому поступает вызов.

Перевод вызова

Во время разговора, для осуществления перевода вызова c информированием абонента выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку [Trans] (Перевод вызова).

2. Наберите номер абонента, на которого производится перевод вызова.

3. После ответа абонента объявите ему о том, что ему предлагается вызов.

4. Для завершения перевода вызова положите трубку.

Во время разговора, для осуществления перевода вызова без информирования абонента выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку [Trans] (Перевод вызова).

2. Наберите номер абонента, на которого производится перевод вызова.

3. Если в трубке слышен сигнал посылки вызова абоненту, положите трубку для завершения перевода вызова.

Использование функции ожидающего вызова

При получении сигнала «Занято» при осуществлении вызова по внутренней связи, для активации функции ожидающего вызова выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «*» (Звездочка), вызывающий и вызываемый абоненты получат сигнал уведомления об ожидающем вызове.

Доступ к соединительным линиям

Для осуществления исходящего вызова:

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Включение спикерфона).

2. Нажмите кнопку {Line} (Выбор соединительной линии) или наберите код доступа к соединительной линии.

Чтобы ответить на входящий вызов:

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Включение спикерфона).

Телефонная книга

1. Нажмите функциональную клавишу [P.BOOK] (Телефонная книга).

2. Нажмите функицональную клавишу [ADD] (Добавить).

3. Введите требуемое имя абонента и нажмите функциональную клавишу [OK].

4. Введите требуемый номер абонента и нажмите функциональную клавишу [OK].

5. При необходимости укажите код доступа к соединительной линии и нажмите функциональную клавишу [OK].

6. Укажите номер позиции данной записи в телефонной книге (01 ~ 60) и нажмите функциональную клавишу [OK].

DND («Не беспокоить»)

Для активации режима «Не беспокоить»:

1. Нажмите кнопку [DND] («Не беспокоить»). Индикатор кнопки загорится.

Для отключения режима «Не беспокоить»:

1. При включенном режиме «Не беспокоить», когда горит индикатор кнопки [DND] («Не беспокоить»), нажмите кнопку [DND]. Индикатор кнопки погаснет.

Перехват вызова, предлагаемого группе

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Включение спикерфона).

2. Для перехвата вызова наберите код перехвата вызова, предлагаемого группе.

Постановка вызова на удержание

Для постановки текущего вызова на системное удержание:

1. Нажмите кнопку [Hold] (Постановка вызова на удержание).

Для возврата вызова из системного удержания:

1. Нажмите кнопку {Line} (Выбор соединительной линии).

Вызов по внутренней связи

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Включение спикерфона) для получения тона готовности станции.

2. Наберите номер абонента или нажмите требуемую кнопку {Station} (Выбор абонента).

3. Услышав сигнал посылки вызова, ожидайте ответа абонента.

Постановка на удержание вызова по внутренней связи

1. .Нажмите кнопку [Hold] (Постановка вызова на удержание).

Отключение микрофона

1. Нажмите кнопку [Mute] (Отключение микрофона) – индикатор кнопки загорится. При этом микрофон трубки, спикерфона или гарнитуры отключится, и Ваш абонент не сможет Вас слышать.

Установка будильника

1. Нажмите кнопку [Menu] (Вызова меню).

2. Выберите подменю Phone Settings (Установки телефона).

3. Выберите пункт Alarm Clock (Будильник).

4. Выберите Yes (Да).

5. Установите время подачи сигнала, набрав две цифры часов, затем две цифры минут.

6. Нажмите функциональную клавишу [OK].

- Коды функций

| Функция | Код | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Новая Зеландия | Остальные страны |  |
| Вызов по внутренней связи | 700 – 708 | 100 – 108 |  |
| Режим «Не беспокоить» | 553 | 553 |  |
| Переадресация вызовов | 554 | 554 |  |
| Изменение пароля голосовой почты | 559 | 559 |  |
| Перехват вызова, предлагаемого группе | *1 | ** |  |
| Прямой перехват вызова | *42 | *7 |  |
| Доступ к конкретной соединительной линии | 48XX | 88XX | XX – 01 ~ 03 (Номер соединительной линии) |
| Код доступа к соединительным линиям | 1 | 0 |  |
| Код доступа к голосовой почте | 620 | 620 |  |
| Доступ к конкретной линии, находящейся в режиме удержания вызова | 4#XX | 8#XX | XX – 01 ~ 03 (Номер соединительной линии) |
| Доступ к соединительной линии, находящейся в режиме удержания вызова | 4* | 8* |  |
| Код вызова оператора | 0 | 9 |  |