| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| --- |
| ООО «Южно-Уральский Завод Спасательного Оборудования» |
| ОКП 31 4654 | Группа Т58 |
| ТР ПБ Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 (ГОСТ Р 53260-2009) | ТР ТС 019/2011 |

САМОСПАСАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ СПИ-20М

Руководство по эксплуатации

ПС20.00.000 РЭ1

2017

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание и принцип работы самоспасателя | 3 |
| 1.1 | Назначение самоспасателя | 3 |
| 1.2 | Технические характеристики | 4 |
| 1.3 | Состав самоспасателя | 5 |
| 1.4 | Устройство и работа | 5 |
| 1.5 | Маркировка и пломбирование | 7 |
| 1.6 | Упаковка | 8 |
| 1.7 | Гарантии изготовителя | 8 |
| 2 | Использование по назначению | 8 |
| 2.1 | Эксплуатационные ограничения | 8 |
| 2.2 | Подготовка самоспасателя к использованию | 8 |
| 2.3 | Использование самоспасателя | 9 |
| 3 | Техническое обслуживание самоспасателя | 10 |
| 4 | Транспортирование и хранение | 10 |
| 5 | Утилизация | 11 |

Информация об изготовителе:

OOО «Южно-Уральский Завод Спасательного Оборудования»

Россия, 462630, Оренбургская область, г. Гай, Орское шоссе, 13

Тел.:	+7 (35362) 4-19-95		|	www.dezega.ru

Факс: 	+7 (35362) 4-28-29		|	info@dezega.ru

Сделано в России

-2-

4.4 Упаковки необходимо укладывать в штабеля не более пяти в штабель или на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

4.5 Запрещается бросать или кантовать упаковки, волочить, ставить их крышками вниз или набок.

4.6 Хранение самоспасателя в состоянии ожидания к применению предусматривает его расположение на рабочих местах пользователей или в контейнерах на путях эвакуации из помещений и опасных зон. Место хранения определяется с учетом максимально быстрого доступа к самоспасателю при пожаре или чрезвычайной ситуации.

5. Утилизация

5.1 Самоспасатели использованные, признанные негодными или с истекшим сроком годности, подлежат утилизации у изготовителя или в специализированных организациях, имеющих официальное разрешение изготовителя.

Производитель может продлить срок эксплуатации самоспасателя в случае подтверждения защитных свойств самоспасателя после проведения на заводе-изготовителе дополнительных испытаний.

5.2 Организации, которые производят утилизацию, должны иметь:

– лицензию на деятельность по утилизации самоспасателей и кислородосодержащего продукта;

– официальное разрешение изготовителя;

– технологический регламент, одобренный изготовителем, по утилизации изделий и кислородосодержащего продукта.

5.3 До отправки на утилизацию самоспасатели должны быть помещены в специально отведенные сухие помещения, оснащенные порошковыми огнетушителями, на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем. При этом должна быть исключена возможность попадания в самоспасатели воды, масел, органических жидкостей.

5.4 Списание самоспасателей должно производиться комиссией и оформляться актом, утвержденным в установленном порядке у потребителя.

5.5 Категорически запрещается сжигать и выбрасывать самоспасатели в общедоступные места, производить утилизацию самостоятельно, а также передавать самоспасатели на утилизацию организациям, не отвечающим требованиям п. 5.2. настоящего руководства по эксплуатации.

-11-

2.3.4 Самоспасатель можно снять только после выхода из зоны аварии или пожара, находясь в атмосфере, пригодной для дыхания. Для снятия самоспасателя необходимо растянуть руками обтюратор капюшона и снять капюшон.

2.3.5 Возможные неисправности при включении и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Нехватка воздуха для вдоха | Не сделаны вдох– выдох перед надеванием | Оттянуть полумаску от лица, сделать вдох, прижать полумаску к лицу и выдохнуть в полумаску |
| Смотровое окно не на уровне глаз | Не одернут капюшон на затылке | Поправить капюшон так, чтобы поле зрения было максимальным |

3. Техническое обслуживание самоспасателя

3.1 При хранении и эксплуатации самоспасателей не требуется проведения специальных видов технического обслуживания. Техническое обслуживание самоспасателей заключается в периодической визуальной проверке сохранности пломбировки, наличия пиктограммы, отсутствия повреждений коробки (сумки или футляра).

4. Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование упакованных самоспасателей допускается любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. При этом упаковки должны быть защищены от попадания в них атмосферных осадков и солнечной радиации и закреплены внутри транспортного средства с целью исключения их свободного перемещения.

4.2 Запрещается бросать упаковки самоспасателей и складывать их навалом.

4.3 В течение назначенного срока хранения самоспасатели следует хранить на складах в сухих отапливаемых и не отапливаемых помещениях в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 40 °С.

Самоспасатель должен храниться отдельно от агрессивных и горючих веществ.

-10-

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления со самоспасателем пожарным изолирующим СПИ-20М (далее – самоспасатель).

Самоспасатель соответствует требованиям Федерального закона от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям технического регламента таможенного союза 
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и требованиям технических условий ТУ 3146-007-95663625-2015.

Руководство по эксплуатации самоспасателя содержит основные сведения по устройству самоспасателя и его составных частей, правила использования самоспасателя по назначению, правила хранения и транспортирования, указания по техническому обслуживанию и утилизации.

Специальной подготовки персонала для технического обслуживания самоспасателя не требуется.

1. Описание и принцип работы самоспасателя

1.1.Назначение самоспасателя

1.1.1 Самоспасатель является средством индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека (СИЗОД) изолирующего действия. Предназначен для защиты органов дыхания и зрения человека от всего спектра отравляющих веществ,, образующихся в окружающей среде вследствие пожара, чрезвычайных ситуаций, связанных с выделением аварийно химически опасных веществ (АХОВ), а также при террористических актах с применением отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей (БА) и аварийно химически опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД).

Самоспасатель применяется:

- в области пожарной безопасности – для эвакуации людей во время пожара из служебных, производственных зданий и сооружений, в том числе высотных, всех видов транспорта и из мест с массовым пребыванием людей;

- в области химической безопасности – для защиты населения в районах биологического, радиационного и химического заражения, вызванных техногенными авариями с образованием АХОВ, и при террористических актах с применением ОВ, РП, БА, в том числе химически опасных веществ ингаляционного действия;

- в области охраны труда – для защиты работающего персонала на вредных производствах, связанных с изготовлением (добычей), хранением, транспортировкой и утилизацией нефтегазопродуктов и химических веществ.

1.1.2 Принцип действия самоспасателя основан на полной изоляции органов дыхания человека от опасных факторов окружающей среды независимо от концентрации ОВ, содержания кислорода, т.к. в подмасочное пространство подается дыхательная смесь, образующаяся в результате поглощения выдыхаемых

-3-

человеком СО2 и влаги, и выделения кислорода регенеративным продуктом.

Самоспасатель является средством индивидуальной защиты органов дыхания и зрения людей, в том числе имеющих бороду, длинные волосы и объемную прическу, от воздействия непригодной для дыхания атмосферы  при пожарах или авариях во время эвакуации или в ожидании помощи.

Коэффициент защиты самоспасателя - не менее 2 • 103.

1.1.3 Самоспасатель является средством защиты одноразового применения. Самоспасатель готов для немедленного применения без предварительного обучения.

1.1.4 По климатическому исполнению самоспасатель рассчитан на применение при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 60 °С и относительной влажности воздуха до 100 % (при температуре 25 °С).

Климатическое исполнение самоспасателя - УХЛ 5** по ГОСТ 15150-69.

1.2. Технические характеристики

1.2.1 Время защитного действия (ВЗД) самоспасателя указано в таблице 1.

Таблица 1

| Нагрузка | ВЗД, мин, не менее |
| --- | --- |
| Эвакуация из очага пожара или аварии в режиме средней физической нагрузки (ходьба) | 20 |
| Эвакуация из очага пожара или аварии в режиме тяжелой физической нагрузки (бег или подъем по лестнице)* | 8 |
| Ожидание помощи в состоянии покоя* | 75 |

* - по результатам сертификационных испытаний

1.2.2 Сопротивление дыханию при различной физической нагрузке:

– средняя нагрузка (легочная вентиляция 35 дм3/мин) – не более 750 Па;

– тяжелая нагрузка (легочная вентиляция 70 дм3/мин) – не более 1800 Па.

1.2.3. Температура вдыхаемой газовой дыхательной смеси (ГДС) при температуре окружающей среды (25 ± 2) °C – не более 50 °C.

1.2.4 Минимальная температура срабатывания патрона – минус 20 °C.

1.2.5 Масса рабочей части самоспасателя – не более 1,4 кг.

1.2.6 Время надевания и приведения в действие самоспасателя – не более 60 с.

1.2.7 Самоспасатель сохраняет работоспособность после пребывания в среде с температурой 200 °С в течение (60±5) с.

1.2.8 Самоспасатель сохраняет работоспособность после кратковременного воздействия открытого пламени с температурой (800±50) °С в течение (5,0±0,2) с.

1.2.9 Капюшон не ограничивает подвижность головы шеи, рук и туловища человека. Конструкция капюшона позволяет ведение переговоров между людьми, использующими самоспасатели.

-4-

2.3 Использование самоспасателя

2.3.1 При пожаре или другой аварийной ситуации для включения в самоспасатель необходимо:

| – вскрыть коробку или сумку (футляр), извлечь пакет с рабочей частью, вскрыть пакет в месте надреза и вынуть рабочую часть. |  |
| --- | --- |

| – извлечь заглушку из полумаски, расправить капюшон, растянуть руками обтюратор капюшона, глубоко вдохнуть, прижать полумаску к лицу и выдохнуть (мешок должен наполняться), повторить не менее 3 (трех) раз, снова сделать вдох, задержать дыхание и быстро надеть капюшон на голову так, чтобы полумаска закрыла нос и рот, одернуть капюшон на затылке. |  |
| --- | --- |

| – взявшись за воздуховод, оттянуть и сдвинуть полумаску таким образом, чтобы она плотно прилегла к лицу. Сделать выдох, продолжить дыхание. |  |
| --- | --- |

При появлении затруднения дыхания во время движения необходимо остановиться, не снимая самоспасатель, сделать несколько глубоких вдохов, отдышаться и продолжить движение.

2.3.2 Фактом первичного приведения самоспасателя в рабочее состояние является наполнение дыхательного мешка и поступление на вдох теплой ГДС.

2.3.3 При работе самоспасателя необходимо следить за временем и рационально использовать его для эвакуации.

-9-

1.6. Упаковка

1.6.1 Рабочая часть самоспасателя уложена в герметичный пакет. Пакет с клапаном для вакуумирования служит для защиты рабочей части и обеспечивает герметичность самоспасателя при хранении. Верх пакета заварен и для удобного вскрытия имеет в середине надрез от края до линии сварки.

1.6.2 Пакет с рабочей частью вложен разрезом вверх в индивидуальную упаковку.

1.6.3 Самоспасатели в коробках уложены по 8 или 12 шт. в транспортную упаковку (картонные ящики).

1.7 Гарантии изготовителя

1.7.1 Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик самоспасателя в течение срока годности при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и использования по назначению.

1.7.2 Гарантия не распространяется на самоспасатели, если по вине потребителя нарушена целостность коробки (сумки, футляра) или нарушены условия хранения самоспасателей.

2. Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1	Самоспасатель не должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды менее минус 20 °С и более 60 °С.

2.1.2	Самоспасатель не должен использоваться людьми моложе 12 лет или имеющими размер шеи менее 3,0 дм.

2.1.3	ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-	ИСПОЛЬЗОВАТЬ САМОСПАСАТЕЛЬ С НАРУШЕННОЙ ПЛОМБИРОВКОЙ ИЛИ НАРУШЕННОЙ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ ВАКУУМИРОВАННОГО ПАКЕТА;

-	СНИМАТЬ И ВНОВЬ НАДЕВАТЬ КАПЮШОН ВО ВРЕМЯ ВЫХОДА ИЗ ЗОНЫ АВАРИИ ИЛИ ОЖИДАНИЯ ПОМОЩИ;

-	ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ САМОСПАСАТЕЛЬ;

-	ИСПОЛЬЗОВАТЬ САМОСПАСАТЕЛЬ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ;

-	ПРИМЕНЯТЬ САМОСПАСАТЕЛЬ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ.

2.2 Подготовка самоспасателя к использованию

2.2.1 Самоспасатель готов к немедленному использованию при отсутствии нарушения пломбировки коробки или сумки (футляра) и целостности вакуумированного пакета.

-8-

1.2.10 Смотровое окно капюшона (лицевой части) обеспечивает площадь поля зрения не менее 70 % от площади поля зрения без капюшона.

1.2.11 Размеры индивидуальной упаковки:

в коробке - 204х129х158 мм;

в сумке – 190х170х170 мм.

1.2.12 Назначенный срок службы самоспасателей - 5,5 лет (с даты изготовления), с учетом срока хранения самоспасателей (в транспортной упаковке на складе поставщика и/или складе потребителя) не более 
0,5 года.

1.3 Состав самоспасателя

Самоспасатель состоит из следующих основных частей:

– Индивидуальная упаковка (предусмотрена в 2 исполнениях: картонная коробка или сумка (футляр) для переноски);

– Рабочая часть в герметичном пакете с клапаном для вакуумирования;

– Руководство по эксплуатации;

– Паспорт.

1.4. Устройство и работа

1.4.1 При включении человека в самоспасатель органы дыхания и зрения изолируются от окружающей среды.

Рабочая часть самоспасателя (рисунок 1) включает в себя: капюшон 1 с полумаской 4, регенеративный патрон 7, дыхательный мешок 8.

Капюшон 1 имеет светоотражающий элемент 2, смотровое окно 3, полумаску 4. С помощью эластичной ленты капюшона, не требующей регулировки, полумаска 4 плотно прижимается к лицу человека. В нижней части капюшона установлен обтюратор, который препятствует подсосу отравляющих веществ под капюшон.

Движение потока дыхательной смеси в самоспасателе осуществляется по маятниковой схеме. При выдохе ГДС через полумаску 4, по гофрированной трубке 5, попадает в регенеративный патрон 7. В патроне из ГДС поглощается диоксид углерода и влага, выделяется кислород в объеме, пропорциональном объему поглощенных веществ. Из патрона 7 ГДС поступает в дыхательный мешок 8.

При вдохе обогащенная кислородом ГДС из дыхательного мешка 8 вторично поступает в патрон 7, где дополнительно очищается от диоксида углерода и по гофрированной трубке 5 возвращается в полумаску 4 к органам дыхания человека.

Избыток ГДС при выдохе стравливается из дыхательного мешка 8 через клапан избыточного давления 9.

-5-

При включении в самоспасатель, для наполнения дыхательного мешка 8, необходимо сделать два–три вдоха с выдохом через полумаску 4 в мешок.

После надевания капюшона, при необходимости, можно подтянуть или отпустить регулировочные ремни 6 таким образом, чтобы регенеративный патрон 7 не растягивал гофрированную трубку 5.

Конструкция капюшона 1 и полумаски 4 обеспечивает надежную обтюрацию, что исключает необходимость в использовании дополнительных внешних ремней оголовья.

Процесс поглощения кислородосодержащим продуктом диоксида углерода и влаги сопровождается выделением тепла, что приводит к нагреву корпуса патрона и ГДС. Это свидетельствует о правильной работе самоспасателя и не должно вызывать опасений у пользователя.

1–огнестойкий капюшон; 2–светоотражающий элемент; 3–смотровое окно; 4–полумаска; 5–гофрированная трубка; 6–регулировочные ремни;

7–регенеративный патрон с кислородосодержащим продуктом;

8–дыхательный мешок; 9–клапан избыточного давления;

Рисунок 1– Рабочая часть самоспасателя

-6-

1.5. Маркировка и пломбирование

1.5.1 На коробке или сумке (футляре) указана следующая информация: наименование изделия, назначение самоспасателя, номер технических условий, наименование нормативных документов, которым соответствует изделие, и знаки соответствия и обращения на рынке, страна-изготовитель, наименование и реквизиты предприятия–изготовителя, серийный номер самоспасателя, дата изготовления и окончания гарантийного срока (месяц, год), пиктограмма с указанием порядка включения в самоспасатель, время защитного действия самоспасателя (мин), сведения о климатическом исполнении и коэффициенте защиты, сопротивление дыханию, минимальная  температура срабатывания  регенеративного  патрона, правила  безопасной  эксплуатации, учета,  хранения,  транспортировки и утилизации, информация о недопущении несанкционированного применения самоспасателей, ограничения  по  использованию, обусловленные  возрастом и физиологическими  особенностями  пользователей.

Клапан верхней крышки коробки имеет пломбу с надписью «Открывать здесь». Сумка или футляр пломбируются пломбой.

1.5.2 На герметичном пакете с рабочей частью указана следующая информация: наименование предприятия-изготовителя, страна-изготовитель, наименование изделия, номер технических условий и номер стандарта, информация о недопущении несанкционированного применения самоспасателей, серийный номер самоспасателя, номер партии, дата изготовления и срок годности (месяц и год).

1.5.3 На дыхательном мешке указывается наименование изделия. ОТК ставит серийный номер и дату изготовления самоспасателя (месяц и год).

1.5.4 На транспортной упаковке нанесена следующая маркировка;

а) на боковой стенке: манипуляционные знаки; «Беречь от влаги», «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Штабелирование ограничено», «Беречь от солнечных лучей»; товарный знак изготовителя; наименование изделия; количество самоспасателей в упаковке, массы брутто и нетто, дата изготовления (месяц, год).

б) на торцовой стенке упаковки: манипуляционные знаки; «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Штабелирование ограничено», «Беречь от солнечных лучей»; наименование изготовителя (прописными буквами) и его реквизиты.

-7-